# ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

# НА СТЕРИЛИЗАТОР ________________________

# ЗАВОДСКОЙ № _______________

# СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ

Одно из наиболее эффективных средств уничтожения даже самых устойчивых

к высокой температуре бактерий посредством сухой стерилизации горячим воздухом.

Данные стерилизаторы мощные, полностью автоматические и гарантируют полную безопасность, т.к. созданы в полном соответствии с Европейскими стандартами безопасности,  подтвержденными  Госстандартом РФ.

Устройство стерилизатора:

Фронт и дверца из полностью эмалированной нержавеющей стали. Боковые и задняя стены из листовой стали покрытой эпоксидной краской.

Стерилизационная камера изготовлена из блестящей нержавеющей стали , отражает жар таким образом, что желаемая температура  достигается очень быстро. Идеальное распределение тепла и значительная экономия электричества. Стерилизационная камера снабжена тремя полочками из италлюмака.

Изоляция: Камера стерилизатора герметически закрывается дверцей (герметичность достигается при помощи специальной силиконовой резины, особо выносливой и жаростойкой). Камера изолируется специальным стекловолокнистым прорезиненным материалом, препятствующим нагреванию корпуса.

Термостат: Автоматический с саморегуляцией от 90 до 200С, дополненный выключателем в соответствии с международными стандартами  безопасности.

Таймер (часы): От 0 до 120 мин., автоматически регулирует время  выключения термостата. Для цикла свыше 120 мин имеется возможность ручного управления.

Термометр:  Капиллярный термометр служит для контроля внутренней температуры.

Защита индикации: В комплект индикации входят предохранительный блок, включатель со встроенной индикаторной лампочкой, неоновые индикаторные лампочки  для контроля за таймером и термостатом.

| МОДЕЛЬ | Внешние размеры, см | Размеры Камеры, см | Мощность Вт | Напря- жение, В | Температура стерилизации, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАУ-2000 | 44х38х31 | 37,5х20х23 | 600 | 220 | До 200 |
| ТАУ-КЛИНИК | 62х47х40 | 40х30х30 | 1200 | 220 | До 200 |
| ТАУ-ГОСПИТАЛ | 62х67х40 | 40х50х30 | 1500 | 220 | До 200 |

# Принцип работы

Стерилизация происходит посредством обработки воздухом высокой температуры  медицинского инструмента, находящегося в герметично закрытой камере. Температура стерилизации достигается с помощью электрических  тенов , расположенных внутри камеры.

# Порядок работы

1. Откройте дверцу камеры стерилизатора.

- Поместите стерилизуемый инструментарий на одну из полок.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается помещать инструментарий на дно стерилизатора.

- Закройте дверцу камеры.

ВНИМАНИЕ! Следите за плотностью закрытия дверцы стерилизатора.

- Включите стерилизатор выключателем  ON/OFF. Задайте нужный температурный режим при помощи ручки регулятора температуры, в зависимости от стерилизуемого инструментария.

- Переведите ручку таймера в крайнее левое положение. (ручной режим «Manual»).

Дождитесь, когда оранжевая индикаторная лампочка погасла. (стерилизатор достиг заданной температуры).

- Переведите ручку переключения таймера по часовой стрелке на необходимое время стерилизации.

- По истечении  цикла стерилизации дождитесь пока температура не упадет до значения 90-100С. После чего специальными щипцами извлеките поднос со стерильным инструментарием из камеры.

ВНИМАНИЕ! Инструмент горячий, остерегайтесь ожогов.